Presseinformation

KLB Klimaleichtblock GmbH, Lohmannstraße 31, 56626 Andernach

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

10/15-08

KLB Klimaleichtblock GmbH

Masse mit Klasse

Größere Wandstärken: KLB-Planblöcke „SK08“ und „SK09“ jetzt in bis zu 49,0 Zentimetern erhältlich

Neu im Programm: Die Plansteine „SK08“ und „SK09“ des Leichtbeton-Herstellers KLB-Klimaleichtblock (Andernach) sind jetzt auch in Wandstärken von 42,5 und 49,0 Zentimetern verfügbar. Ihre niedrigen Wärmeleitwerte ermöglichen die Errichtung von Mauerwerk mit U-Werten von bis zu 0,15 W/(m2K) – und erlauben so den Bau von energieeffizienten Wohnhäusern bis hin zum Passivhaus-Standard. Verfüllt mit rein mineralischen Stecklingen aus Steinwolle, ist die Wärmedämmung bereits in die Mauersteine integriert. So entstehen in monolithischer Bauart diffusionsoffene Außenwände, die ohne zusätzliches Wärmedämmverbund-System (WDVS) auskommen. Massive Außen- und Innenstege sorgen zudem für günstige statische Voraussetzungen. „Mit den neuen Steindicken können wir nun höchste energetische Niveaus auf äußerst wirtschaftliche Weise anbieten“, erklärt KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting.

Energieeffizient und ökonomisch: Moderne Wandbaustoffe müssen heute viele bauphysikalische Anforderungen erfüllen und zugleich wirtschaftlich bleiben. Der Leichtbeton-Hersteller KLB-Klimaleichtblock (Andernach) bietet dafür jetzt eine wirksame Lösung: Ab sofort sind seine Planblöcke „SK08“ und „SK09“ auch in Breiten von 42,5 und 49,0 Zentimetern erhältlich. Damit lassen sich beispielsweise Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser in allen KfW-Effizienzhaus-Standards, nach Passivhaus-Vorgaben und auch als Plusenergiehaus ausführen. Bauherren kommen so in den Genuss einer finanziellen Förderung und erhalten zugleich eine Gebäudehülle nach den energetischen Maßstäben der Zukunft.

Ohne Zusatzdämmung ins Passivhaus

Entgegen einem zweischaligen Wandaufbau mit Zusatzdämmung folgen die Mauersteine des KLB-Baukastens dem Prinzip der „inneren Funktionstrennung“. Sie vereinen demnach Tragfähigkeit und Wärmedämmung in ein und derselben Mauerschale. Massive Innen- und Außenstege von bis zu 36 Millimetern gewährleisten die guten statischen Eigenschaften der neuen Steinvarianten. Gleichzeitig bleiben sie dank der vollen Auslastung der Druckfestigkeitsklasse 2 und dem damit relativ geringen Gewicht leicht zu verarbeiten. Für die hervorragende Wärmedämmung zeichnen besonders die rein mineralischen Steinwoll-Stecklinge verantwortlich. Sie werden über die gesamte Höhe in die Kammern des Mauersteins eingebracht, sodass die Planblöcke keinen gesonderten Deckel benötigen. Auf diese Weise sind sie optimal vor äußeren Einflüssen geschützt und sorgen für gute Wärmeleitwerte (λ-Wert) von 0,08 und 0,09 W/(mK). Mauerwerk aus 49,0 Zentimeter dicken SK08-Plansteinen erreicht in Kombination mit 1,5 Zentimeter starkem Innenputz und zwei Zentimeter starkem Außen-Wärmedämmputz einen U-Wert von nur 0,15 W/(m2K). So lassen sich Niedrigenergiehäuser bis hin zum Passivhaus-Standard errichten – ohne Zusatzdämmung der Außenwände (WDVS).

Ökologisch und zukunftssicher

Die Leichtbeton-Plansteine „SK08“ und „SK09“ begünstigen zusätzlich einen „natürlichen Energiegewinn“. Denn das Mauerwerk verhält sich gegenüber Temperaturschwankungen ausgesprochen träge. Das bedeutet, dass es Wärme speichert und nur langsam auskühlt. Neben einer konstanten „Wohlfühl-Temperatur“ wirkt sich dies vor allem positiv auf die Energiebilanz des Gebäudes aus. Dank des unkomplizierten Rohstoffabbaus und des umweltfreundlichen Herstellungsverfahrens sind Leichtbetonsteine auch ökologisch besonders wertvoll. „Die einschalige Wand aus KLB-Mauerwerk ist eine nachhaltige Konstruktion, bei der sich bauphysikalische und technologische Wechselbeziehungen von Anforderungen und Eigenschaften positiv stützen“, erklärt KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting. Dank der Ergänzung der Produktreihen lassen sich mit dem „SK08“ und „SK09“ nun nicht nur die aktuellen Energiestandards, sondern auch die ab dem 1. April 2016 geltenden Verschärfungen durch die Energieeinspar-Verordnung (EnEV 2014/16) erfüllen.

Vorteile der KLB-Plansteine „SK08“ und „SK09“

Hoher Wärmeschutz zur Errichtung aller KfW-Effizienzhäuser bis hin zum Passivhaus-Standard. Wandstärken von 36,5 / 42,5 / 49,0 Zentimetern für beste Wärmedämmung bei hoher Wirtschaftlichkeit. Massive Stege für gute statische Eigenschaften von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Hohe Wärmespeicherfähigkeit für einen niedrigen Energiebedarf und langfristige Kosteneinsparungen. Einfache und sichere Verarbeitung aufgrund der Kompaktheit der Steine sowie der intelligenten Anordnung von Kammern und Schlitzen. „Messbar nachhaltig“: Unkomplizierter Rohstoffabbau, umweltfreundliche Herstellung, langjährige Nutzungsphase, keine künstlichen Dämmstoffe. Sehr gute bauphysikalische Kennwerte für Brandschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz und Schallschutz. Geringe Kosten für die Erstellung der Wand (einschließlich Lohn und Putz).

Weitere Informationen zu allen „SK“-Plansteinen erhalten Architekten, Fachplaner und Bauunternehmer direkt bei der KLB-Klimaleichtblock GmbH – abrufbar per Fax (02632–2577770) oder per E-Mail (info@klb.de).

ca. 4.900 Zeichen

Dieser Text ist auch online abrufbar unter www.klb-klimaleichtblock.de (Rubrik: News) oder unter www.dako-pr.de (Rubrik: Service).

Bildunterschriften

[15-08 Neue Wandstaerken]

Produktreihe ergänzt: Die KLB-Plansteine „SK08“ und „SK09“ sind jetzt auch in Wandstärken von 42,5 und 49,0 Zentimetern erhältlich. Gefüllt mit rein mineralischen Dämmstoff-Stecklingen ermöglichen sie den Bau von energieeffizienten Wohnhäusern bis hin zum Passivhaus-Standard.

Foto: KLB-Klimaleichtblock

[15-08 Einfamilienhaus]

Tragfähiges Eigenheim: Dank massiver Stege eignen sich die Planblöcke „SK08“ und „SK09“ besonders für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser.

Foto: KLB-Klimaleichtblock

###### Rückfragen beantwortet gern

# Text boxes

KLB Klimaleichtblock GmbH

Andreas Krechting

Tel: 02632 – 25 77-0

Fax: 02632 – 25 77 77 0

Mail: info@klb.de

dako pr corporate communications

Christoph Günther

Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: c.guenther@dako-pr.de